Tabla de pines de la Arduino asignados al Butiá
	Conector 0	Conector 1	Conector 2	Conector 3	Conector 4	Conector 5	Conector 6	Conector 7
Pin 1 – GND	gnd	gnd	gnd	gnd	gnd	gnd	gnd	gnd
Pin 2 – ID 0	d42	d44	d46	d48	d50	d52	d22	d24
Pin 3 – ID 1	d43	d45	d47	d49	d51	d53	d23	d25
Pin 4 – dig. 0 (pwm)	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11
Pin 5 – dig. 1	d26	d27	d28	d29	d30	d31	d32	d33
Pin 6 – +5V	+5V	+5V	+5V	+5V	+5V	+5V	+5V	+5V
Pin 7 – Analog	Analog 0	Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4	Analog 5	Analog 6	Analog 7
Pin 8 – I2C SDA	SDA (20)	SDA (20)	SDA (20)	SDA (20)	SDA (20)	SDA (20)	SDA (20)	SDA (20)
Pin 9 – I2C SCL	SCL (21)	SCL (21)	SCL (21)	SCL (21)	SCL (21)	SCL (21)	SCL (21)	SCL (21)
	L293D
IN 1	34
IN 2	35
IN 3	36
IN 4	37
Enable 1	3 (pwm)
Enable 2	2 (pwm)
Pines no utilizados:
Analog	8 - 15
Digital	38 - 41

---
Tablas de auto-configuración
Los “tipos” se definen según la configuracion de pines del conector, es decir, cuáles son entradas, cuáles son salidas y cuáles son pines de configuración.
Los “subtipos” son libres, es decir, hay 4 o 5 subtipos por cada configuración de pines, y se les asigna un nombre concreto según los periféricos (sensores/actuadores) que realmente tengamos o querramos implementar.
En la tabla: INPUT indica que el pin se usa como entrada, ya sea analógica o digital; OUTPUT indica que se usa como salida, ya sea digital o PWM; cuando en lugar de ello aparece un valor, significa que el pin es usado para configuración.
Obsérvese que los conectores pueden usarse en forma manual, simplemente dejando los 2 ID sin conectar. En ese caso, todos los pines se configuran como INPUT y pueden ser usados, pero el sistema no los va a autodetectar.
Lo mismo ocurre con los pines de potencia del L293D, pueden usarse pero en forma manual, no forman parte de la autodetección.
Obsérvese también que los periféricos I2C no tienen localización en los conectores, es decir, pueden ser autodetectados (dentro de ciertos límites) pero el sistema no puede “saber” en qué conector se encuentran.
Para la red resistiva se eligieron 6 valores de resistencias (los más comunes) lo que nos da 13 combinaciones posibles, como se muestra en la 3ª. tabla.

---
Tablas de auto-configuración (cont.)
TIPO	SubTIPO	ID 0	ID 1	Digital 0	Digital 1	Analógico
0 - NADA / MANUAL / I2C	0 – NADA	1	1	INPUT	INPUT	INPUT
1 - Sensor Analógico	0 – (Distancia)	0	1	0	0	INPUT
1 - Sensor Analógico	1 – (Temperatura)	0	1	1	0	INPUT
1 - Sensor Analógico	2 – (Luz)	0	1	0	1	INPUT
1 - Sensor Analógico	3 – (etc.) (Acelerómetro?)	0	1	1	1	INPUT
2 - Sensor Analógico c/pin de control	0 – (Reflectividad)	1	0	OUTPUT	0	INPUT
2 - Sensor Analógico c/pin de control	1 – (etc.)	1	0	OUTPUT	1	INPUT
TIPO	SubTIPO	ID 0	ID 1	Digital 0	Digital 1	Resistencias	Analógico
3 - Sensor Digital	0 – (Switch)	0	0	INPUT	INPUT	GND	0
3 - Sensor Digital	1 – (Sensor de contacto)	0	0	INPUT	INPUT	68 / 10	131
3 - Sensor Digital	2 – (Inclinación)	0	0	INPUT	INPUT	68 / 15	185
3 - Sensor Digital	3 – (Encoder)	0	0	INPUT	INPUT	68 / 22	250
3 - Sensor Digital	4 – (etc.)	0	0	INPUT	INPUT	68 / 33	335
4 - Sensor Digital c/pin de control	0 – (Optoacoplador)	0	0	OUTPUT	INPUT	68 / 47	418
4 - Sensor Digital c/pin de control	1 – (etc.)	0	0	OUTPUT	INPUT	68 / 68	512
4 - Sensor Digital c/pin de control	2 – (etc.)	0	0	OUTPUT	INPUT	47 / 68	605
4 - Sensor Digital c/pin de control	3 – (etc.)	0	0	OUTPUT	INPUT	33 / 68	689
5 - Actuador Digital	0 – (Led)	0	0	OUTPUT	OUTPUT	22 / 68	774
5 - Actuador Digital	1 – (Relé)	0	0	OUTPUT	OUTPUT	15 / 68	839
5 - Actuador Digital	2 – (Servo)	0	0	OUTPUT	OUTPUT	10 / 68	893
5 - Actuador Digital	3 – (etc.)	0	0	OUTPUT	OUTPUT	5V	1023

---
red de resistencias
	10K	15K	22K	33K	47K	68K
10K	0.50	0.40	0.31	0.23	0.18	0.13
15K	0.60	0.50	0.41	0.31	0.24	0.18
22K	0.69	0.59	0.50	0.40	0.32	0.24
33K	0.77	0.69	0.60	0.50	0.41	0.33
47K	0.82	0.76	0.68	0.59	0.50	0.41
68K	0.87	0.82	0.76	0.67	0.59	0.50

---
Protocolo de comunicación: implementación final
Finalmente se optó por un lenguaje orientado a bytes y en capas, que consiste en la implementación del protocolo USB4ALL sobre serial, agrgándole una capa inferior, que llamaremos el “encapsulado”.
El encapsulado consiste en agregar 2 bytes al comienzo: SYNC (0xFF) y LARGO, y uno al final, checksum, así como el “escapeado” del cuerpo del mensaje. El escapeado consiste en insertar un byte 0xFE (ESCAPE) antes de cualquier ocurrencia de 0xFF o del propio 0xFE. Esto hace que el largo declarado en el encapsulado y el declarado en el mensaje USB4ALL, difieran. Al ser el primero “exclusivo” y el segundo “inclusivo”, su diferencia es exactamente el número de “ESCAPES” insertados. El checksum también es exclusivo, y se calcula como la suma de todos los bytes del cuerpo del mensaje (incluidos los ESCAPEs) “recortada” a 7 bits, para evitar que se confunda con alguno de los bytes “especiales”.
Dentro de este encapsulado viaja el mensaje USB4ALL, que consta de un nuevo encabezado, más el mensaje propiamente dicho. Este nuevo encabezado se compone de 3 bytes: “handler” indica hacia qué dispositivo va dirigido el mensaje, “len” indica el largo (pero esta vez en forma inclusiva, es decir, incluye los 3 bytes de encabezado), y el tercer byte no se utiliza, probablemtente una reserva para futuras versiones del protocolo. Cabe destacar que “handler” es un número de 5 bits que va “shifteado” 3 lugares a la derecha, dejando los 3 bits más bajos libres, talvez para algún tipo de señalización.
Finalmente, el mensaje propiamente dicho es de formato libre, y su interpretación está a cargo de cada handler o dispositivo receptor. Por ejemplo, en el caso de un sistema de movimiento, el primer byte podría ser la instrucción (avanzar, girar, detenerse), y los siguientes la velocidad, los pasos, etc., etc.
SYNC
(0xFF)
LARGO
(no inc.)
handler
(<<3)
instruc
ENCAPSULADO
checksum
(7 bits)
MSG USB4ALL
largo
(inc)
null
MSG para el “handler” (dispositivo)
dato2
dato1
etc.
etc.
cuerpo del mensaje “escapeado”